## Slide 1: 射频源功能与应用介绍

## Slide 2: 前面板
基本功能键
电源键
灵活易用的编辑键盘
4.3英寸TFT屏
菜单键
RF信号输出
LF信号输出
外部调制输入
手动触发键
系统功能
预设/帮助/放大键
Notes: 简洁明了，颜色区分，设计理念。

## Slide 3: 后面板
支持U盘存储，支持主流USB接口的功率计或探头
高级别稳定度时钟参考
标配GPIB\USB\LAN接口
10MHz参考时钟IN/OUT
I/Q调制信号输入，I/Q基带信号输出
脉冲调制输入，及脉冲信号发生器输出
为系统 集成设计的
触发输入/信号有效输出/扫描进度输出

## Slide 4: 用途
激励源
校准源
仿真源
RF
IF
Notes: 作为激励源：作为某些电气设备的激励信号源，用于设备 网络的检测，如本振。
♣ 进行信号仿真：在电子测量中，有时需要产生模拟实际环境特性的信号，如仿真各种干扰信号。
♣ 作为校准源：产生标准信号对一般信号进行比对校准。

## Slide 5: 功能
Notes: 大动态范围/纯净/干净
专利数量。

## Slide 6: 模拟调制和脉冲调制
脉冲
发生器
脉冲
调制
外部脉冲
输入
脉冲序列发生器
脉冲输出
RF 输出
ΦM调制
内置模拟调制源
AM调制
FM调制
外部调制信号输入
LF输出

## Slide 7: 数字调制
I/Q基带信号输出
I/Q基带发生器
外部I/Q信号输入
I/Q调制
RF 输出
数字源
编辑器
数字
调制
脉冲成形滤波器
Ultra IQ Station

## Slide 8: 应用
RF输入
IF
研发调试 – 做为本振
关键指标：
  频率范围
  频率精度
  相位噪声
  最大输出幅度
相噪太差会将能量泄漏到临道中
频率(Hz)
功率(dBm)
本振输入
Notes: 相位噪声小，频率精度高，高频率范围，

## Slide 9: 应用
衰减器
放大器
滤波器
混频器
激励-响应测试
关键指标：
  频率范围
  幅度精度
  切换速度
Notes: 20dbm频谱仪最大保持。。。。。幅度范围，频率范围

## Slide 10: 应用
RF
IF
接收机带内测试 – 接收机灵敏度
关键指标：
  最小输出幅度
  幅度精度
  宽带噪声
信号源输入
频率(Hz)
功率(dBm)
Notes: 灵敏度要求;

## Slide 11: 应用
RF 输入
RF 输出
放大器等非线性测试
关键指标：
  频率范围
  频率精度
  最大输出幅度
  非谐波失真
f1
f2
2f1-f2
信号源输出双音信号
三阶互调产物
信号源杂散
频率(Hz)
功率(dBm)
2f2-f1
f1
f2
Notes: 非线性频谱特性

## Slide 12: 应用
关键指标：
  频率范围
  相位噪声
  宽带噪声
  非谐波失真
RF
IF
接收机带外测试 – 通道选择性
信号源输出信号
泄漏到带内的相噪
频率(Hz)
功率(dBm)
信号源杂散
被干扰的有用信号

## Slide 13: 应用
RF
IF
接收机带外测试 - IMD
关键指标：
  频率范围
  频率精度
  最大输出幅度
  非谐波失真
f1
f2
2f1-f2
信号源输出双音信号
互调产物
信号源杂散
频率(Hz)
功率(dBm)
2f2-f1
Notes: 互调失真（intermodulation distort的缩写

## Slide 14: 应用
EMI测试
EMI 源/接收机/控制器
天线
Metal Plate
微波暗室
360 。
1m / 3m
EMI Source
Notes: 抗干扰测试，干扰源仿真。Ems作为干扰源

## Slide 15
Thank You !